岚环函〔2022〕39号

安康市生态环境局岚皋分局

关于岚皋县殡仪馆建设项目环境影响

报告表的批复

岚皋县民政局：

你单位报来的《岚皋县殡仪馆建设项目环境影响报告表》及相关环评报批要件收悉，经研究现批复如下：

一、项目基本情况

岚皋县原唐家梁殡仪馆与烈士陵园相邻，因无火化设备，遗体均须运至安康市进行火化，为改善殡葬服务设施、提高服务能力，县政府决定在城关镇四坪社区新建殡仪馆项目，原殡仪馆吊唁厅等附属设施交由岚皋县退役军人管理事务局进行管理。该项目占地面积21260m2，建筑面积3794.52m2，设计年火化尸体1000具，主要建设殡仪火化楼、业务办公楼、吊唁大厅、设备用房各1栋，购置火化设备，配套建设废气治理、废水处理等环保工程和停车区、储油间等附属设施，总投资1906.72万元，其中环保投资223.1万元、占总投资的11.7%。

根据报告表评价结论、专家评审意见及公示情况，原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施作为项目实施的依据。

- 项目设计、建设和运行管理中，要严格按照《报告表》的规定认真落实各项环境保护措施，重点做好以下工作

（一）委托有资质单位开展环保设施设计和施工，确保符合国家相关规范和设计要求。

（二）严格落实废气污染防治措施。建设期要按照“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%要求，加强施工场地扬尘监管，非道路移动机械经检测合格方可使用。运行期间的遗体火化废气经“高效风冷热交换器+旋风除尘器+脱酸脱硫净化装置+脉冲布袋除尘器+活性炭吸附器+12m排气筒”达标排放；祭品焚烧废气经“高效风冷热交换器+脉冲布袋除尘器+活性炭吸附器+12m排气筒”达标排放；油烟废气采用“集气罩+油烟净化器”处理达标后经专用烟道引至楼顶排放。

（三）强化废水收集和处置。严格落实各项废水处理措施。建设期施工废水沉淀后综合利用；运营期生产、生活污水预处理达标后经市政污水管网排入县城污水处理厂。

（四）严格落实噪声防治措施。优先选择低噪声设备和工艺，合理布局产噪设备位置；高噪声设备采取封闭、隔声、基础减振等措施；控制悼念活动声级，加强绿化，降低噪声影响。

（五）加强固体废物的管理。按照“无害化、减量化、资

源化”的处置原则，落实固废收集、储存和综合利用措施。开挖土石方全部用于场地回填，建筑垃圾分类回收利用，不能回收利用的密闭运输至指定地点集中处置；除尘器除尘灰、焚烧炉残渣、无人认领的骨灰和脱硫石膏等，分类收集交由环卫部门清运处置；餐厨垃圾和隔油池油污收集于专用收集桶，交有资质单位处置；废活性炭等危险废物集中收集于规范建设的危废暂存间存放，并委托有资质单位安全处置。

（六）针对项目可能发生的风险事故，建设单位应编制《突发环境事件应急预案》报我局备案，储备必要应急物资，定期开展应急演练，以保证应急预案有效可行。认真落实环境监测计划和排污口、检测口规范化建设；依照《排污许可管理条例》办理排污许可手续。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后按规定程序进行项目竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入生产。

（二）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

（三）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（四）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，岚皋县生态环境保护综合执法大队负责该项目事中事后监督管理。

安康市生态环境局岚皋分局

2022年5月30日

抄送：市生态环境局，县行政审批局，城关镇人民政府，档（二）。